Руководство по монтажу и эксплуатации

Рабочая платформа

##### GEDA AB 450/650

Рабочие платформы для вертикальной установки

Год выпуска:..............

Серийный номер:...............

ГЕДА ДЕХЭНТРАЙДЕР ГМБХ Ко. АГ

Мертингер штрассе 60, Д-86663 Асбах-Бойменхайм

# Телефон + 49 (0) 9 06/98 09-0

Факс + 49 (0) 9 06/98 09-50

Электронная почта: email@geda.de

Адрес в Интернете: http://www.geda.de

Содержание

| 1. |  |  | Предназначение и область применения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 |  | Размеры и вес |
|  | 1.2 |  | Таблица параметров полезной нагрузки AB 450 |
|  | 1.3 |  | Таблица параметров полезной нагрузки AB 650 |
|  | 1.4 |  | Технические параметры рабочей люльки 1 м |
|  | 1.5 |  | Технические параметры рабочей люльки 2 м с приводом |
| 2 |  |  | Описание |
|  | 2.1 |  | Варианты установки |
|  | 2.2 |  | Описание основных узлов и агрегатов |
| 3 |  |  | Монтаж |
|  | 3.1 |  | Монтаж выносного кронштейна |
|  |  | 3.1.1 | Рекомендации по технике безопасности |
|  |  | 3.1.2 | Поставляемые выносные кронштейны и установка |
|  |  | 3.1.3 | Выравнивание выносного кронштейна |
|  |  | 3.1.4 | Рекомендации по поддержанию устойчивости выносного кронштейна |
|  |  | 3.1.5 | Подвешивание стального троса на поперечине |
|  |  | 3.1.6 | Контроль за натяжением |
|  | 3.2 |  | Сборка рабочей платформы и установка С-образного бугеля |
|  |  | 3.2.1 | Сборка частей платформы |
|  |  | 3.2.2 | Крепление нижнего С-образного бугеля к рабочей платформе |
|  |  | 3.2.3 | Крепление привода к С-образному бугелю |
|  |  | 3.2.4 | Установка центрального управления |
|  |  | 3.2.5 | Подсоединение питания |
|  |  | 3.2.6 | Установка тягового и предохранительного тросов |
|  |  | 3.2.7 | Монтаж распорки |
| 4 |  |  | Общие указание об эксплуатации платформы |
| 5 |  |  | Осмотр платформы до начала проведения работ |
|  |  | 5.1 | Ежедневный осмотр платформы, оборудованной С-образным бугелем |
|  |  | 5.2 | Осмотр приводов и предохранительных тросов |
|  |  | 5.3 | Осмотр противовесов |
| 6 |  |  | Управление рабочей платформой |
| 7 |  |  | Заявление о соответствии стандартам ЕС |
| 8 |  |  | Комплект поставки |

1 Предназначение и область применения.

Рабочая платформа марки GEDA-AB 450/650 представляет собой подъемную платформу для проведения работ на высоте. Платформа должна использоваться только для подъема людей и строительных материалов, необходимых для проведения работ. Запрещено использовать платформу в качестве транспортной платформы для подъема людей или материалов!

Монтаж и обслуживание платформы должны производиться только специальным персоналом, который обладает необходимыми знаниями и практическим опытом работы с такими платформами, а также осведомлен о всех возможных рисках при работе с такими установками.

Обслуживающий персонал

Обслуживание платформы должно производиться только специальным персоналом, который обладает необходимыми знаниями и практическим опытом работы с такими платформами, а также осведомлен о всех возможных рисках при работе с такими установками. В числе обслуживающего персонала могут быть лица:

- достигшие 18 лет

- назначенные компанией для проведения указанных работ

- прошедшие необходимый инструктаж и ознакомленные со всеми рисками в связи с работой данной установки. Необходимо соблюдать все местные предписания!

- Соблюдать параметры допустимой нагрузки на платформу (на выносной кронштейн)

Испытания:

- Перед каждым монтажом и перед началом эксплуатации установка должна быть проверена специалистами по обслуживанию.

- Кроме этого, по крайней мере, один раз в год платформа должна пройти проверку специалистами по обслуживанию (раздел 14 параграф 39 немецкого законодательства)

- Распределяйте груз равномерно по площади платформы, соблюдайте параметры допустимой грузоподъемности.

Предприятия также должны соблюдать постановления свода правил по эксплуатации техники и проведения работ.

- Убедитесь в том, что люди, находящиеся на платформе, смогут воспользоваться средствами коммуникации и сообщить о любом происшествии в случае аварийной ситуации.

  - Размеры и вес

Таблица 5.

|  | Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая платформа |  |  |  |  |
| Платформа 3 м | 3,0 | 0,73 | 1,1 | 66,5 |
| Платформа 2 м | 2,0 | 0,73 | 1,1 | 48,0 |
| Поручни торцевой части | 0,73 | 0,05 | 1,1 | 4,0 |
| Торцевая защита с опорой для крепления привода |  |  |  |  |

|  | Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С-бугель (без привода) | 1,13 | 0,11 | 2,75 | 61,0 |
| Привод - AB 450 | 0,4 | 0,25 | 0,5 | 42,0 |
| Привод - AB 650 | 0,4 | 0,25 | 0,5 | 50,0 |
| Центральное управление | 0,21 | 0,21 | 0,1 | 15,0 |
| Выносной кронштейн |  |  |  |  |
| Кронштейн передний | 2,4 | 0,09 | 0,09 | 21,0 |
| Подъемный кронштейн | 0,26 | 0,14 | 0,17 | 4,0 |
| Промежуточная вставка | 2,5 | 0,08 | 0,08 | 23,0 |
| Кронштейн задний | 2,5 | 0,09 | 0,09 | 20,0 |
| Держатель противовеса | 1,1 | 0,41 | 0,9 | 26,5 |
| Держатель кронштейна | 1,0 | 0,3 | 0,45 | 21,0 |
| Кронштейн А | 0,95 | 0,3 | 1,1 | 27,0 |
| Опора и направляющая троса | 0,3 | 0,11 | 1,1 | 16,0 |
| Опора натяжения | 0,3 | 0,11 | 1,3 | 15,5 |
| Крепление троса | 0,1 | 0,6 | 0,38 | 2,0 |
| Канатная растяжка | 1,0 |  |  | 2 |
| Подпорка кронштейна передняя | 2,0 | 0,05 | 0,05 | 11,0 |
| Противовес | 0,4 | 0,4 | 0,03 | 25,0 |

  - Таблица параметров полезной нагрузки AB 450

Таблица 6

| Артикул | Длина | Длина секции АВ | Собственный вес | Полезная нагрузка при равномерном распределении | Полезная нагрузка на С бугель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56302 | 2 м | 1 x 2 м | 170 кг | 280 кг |  |
| 56303 | 3 м | 1 x 3 м | 320 кг | 580 кг | 290 кг |
| 56304 | 4 м | 2 x 2 м | 340 кг | 560 кг | 280 кг |
| 56305 | 5 м | 1 x 2 м + 1 x 3 м | 360 кг | 540 кг | 270 кг |
| 56306 | 6 м | 2 x 3 м | 380 кг | 520 кг | 260 кг |
| 56307 | 7 м | 2 x 2 м + 1 x 3 м | 400 кг | 500 кг | 250 кг |
| 56308 | 8 м | 1 x 2 м + 2 x 3 м | 420 кг | 480 кг | 240 кг |
| 56309 | 9 м | 3 x 3 м | 445 кг | 460 кг | 230 кг |
| 56310 | 10 м | 2 x 2 м + 2 x 3 м | 465 кг | 440 кг | 220 кг |
| 56311 | 11 м | 1 x 2 м + 3 x 3 м | 485 кг | 420 кг | 210 кг |
| 56312 | 12 м | 4 x 3 м | 505 кг | 400 кг | 200 кг |
| 56313 | 13 м | 2 x 2 м + 3 x 3 м | 525 кг | 380 кг | 190 кг |
| 56314 | 14 м | 1 x 2 м + 4 x 3 м | 545 кг | 360 кг | 180 кг |

1.3 Таблица параметров полезной нагрузки AB 650

Таблица 7.

| Номер артикула | Длина | Длина сегмента АВ | Собственный вес1 | Равномерно размещенная полезная нагрузка | Полезная нагрузка, сконцентрированная на С-образном бугеле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56203 | 3 м | 1 x 3 м | 340 кг | 600 кг | 480 кг |

1 Данные для груза с 2 С-образными бугелями, 2 приводами, 2 распорками от стены и электрооборудование (оснастка не включается)

Рабочая платформа 450/600

| Артикул | Длина | Длина секции АВ | Собственный вес1 | Полезная нагрузка при равномерном распределении | Полезная нагрузка на С бугель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56203 | 3 м | 1 x 3 м | 340 кг | 600 кг | 480 кг |
| 56204 | 4 м | 2 x 2 м | 360 кг | 800 кг | 470 кг |
| 56205 | 5 м | 1 x 2 м + 1 x 3 м | 380 кг | 920 кг | 460 кг |
| 56206 | 6 м | 2 x 3 м | 400 кг | 900 кг | 450 кг |
| 56207 | 7 м | 2 x 2 м + 1 x 3 м | 420 кг | 880 кг | 440 кг |
| 56208 | 8 м | 1 x 2 м + 2 x 3 м | 440 кг | 855 кг | 430 кг |
| 56209 | 9 м | 3 x 3 м | 465 кг | 835 кг | 420 кг |
| 56210 | 10 м | 2 x 2 м + 2 x 3 м | 485 кг | 815 кг | 410 кг |
| 56211 | 11 м | 1 x 2 м + 3 x 3 м | 505 кг | 795 кг | 400 кг |
| 56212 | 12 м | 4 x 3 м | 525 кг | 775 кг | 390 кг |
| 56213 | 13 м | 2 x 2 м + 3 x 3 м | 545 кг | 755 кг | 380 кг |
| 56214 | 14 м | 1 x 2 м + 4 x 3 м | 565 кг | 730 кг | 370 кг |

1 Параметры для нагрузки с 2 С-образными бугелями, 2 приводами, 2 распорками для стены и электросоединениями (оснастка не включается).

Примечание: При монтаже на торцевом фасаде полезная нагрузка платформы увеличивается приблизительно на 70 кг.

  - Технические параметры рабочей люльки 1 м

Размеры и параметры веса:

Таблица 8

|  | Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая люлька |  |  |  |  |
| Секция платформы 1 м | 1,0 | 0,73 | 1,1 | 25,5 |
| Торцевое ограждение | 0,73 | 0,05 | 1,1 | 4,0 |
| С бугель (без привода) | 1,13 | 0,11 | 2,75 | 62,0 |
| Привод AB 450 | 0,40 | 0,25 | 0,5 | 42,0 |
| Центральное управление | 0,21 | 0,21 | 0,1 | 10,0 |
| Выносной кронштейн |  |  |  |  |
| Кронштейн передний | 2,4 | 0,09 | 0,09 | 21,0 |
| Подъемный кронштейн | 0,26 | 0,14 | 0,17 | 4,0 |
| Промежуточная вставка | 2,5 | 0,08 | 0,08 | 23,0 |
| Кронштейн задний | 2,5 | 0,09 | 0,09 | 20,0 |
| Держатель противовеса | 1,1 | 0,41 | 0,9 | 26,5 |
| Держатель кронштейна | 1,0 | 0,3 | 0,45 | 21,0 |
| Кронштейн А | 0,95 | 0,3 | 1,1 | 27,0 |
| Опора и направляющая троса | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 16,0 |
| Опора натяжения | 0,3 | 0,11 | 1,3 | 15,5 |
| Крепление троса | 0,1 | 0,6 | 0,38 | 2,0 |
| Канатная растяжка | 1,0 |  |  | 2,0 |
| Подпорка кронштейна передняя | 2,0 | 0,05 | 0,05 | 11,0 |
| Противовес | 0,4 | 0,04 | 0,03 | 25,0 |
| - Грузоподъемность рабочей платформы: | 120 кг |
| - макс высота установки: | в зависимости от необходимости |
| - Сила тяги одного привода: | 4,5 кН |
| - Приводной механизм в сборе: | "2 м" |
| - Скорость подъема: | 9 м/мин |
| - передняя разгрузка выносного кронштейна | 0,6 - 2,0 м |
| - задняя разгрузка выносного кронштейна | 2,4 - 4,4 м |

1.5 Технические параметры рабочей люльки 2 м с приводом

Размеры и вес:

Таблица 9:

|  | Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая люлька |  |  |  |  |
| Секция платформы 2 м | 2,0 м | 0,73 м | 1,1 м | 48,0 кг |
| Торцевое ограждение | 0,73 м | 0,05 м | 1,1 м | 4,0 кг |
| С-образный бугель (без привода) | 1,13 м | 0,11 м | 2,75 м | 62,0 кг |
| Привод AB 450 | 0,40 м | 0,25 м | 0,5 м | 42,0 кг |
| Центральное управление | 0,21 м | 0,21 м | 0,1 м | 10,0 кг |
| Выносной кронштейн |  |  |  |  |
| Кронштейн передний | 2,4 м | 0,09 м | 0,09 м | 21,0 кг |
| Подъемный кронштейн | 0,26 м | 0,14 м | 0,17 м | 4,0 кг |
| Промежуточная вставка | 2,5 м | 0,08 м | 0,08 м | 23,0 кг |
| Кронштейн задний | 2,5 м | 0,09 м | 0,09 м | 20,0 кг |
| Держатель противовеса | 1,1 м | 0,41 м | 0,9 м | 26,5 кг |
| Держатель кронштейна | 1,0 м | 0,3 м | 0,45 м | 21,0 кг |
| Кронштейн А | 0,95 м | 0,3 м | 1,1 м | 27,0 кг |
| Опора и направляющая троса | 0,3 м | 0,3 м | 1,1 м | 16,0 кг |
| Опора натяжения | 0,3 м | 0,11 м | 1,3 м | 15,5 кг |
| Крепление троса | 0,1 м | 0,6 м | 0,38 м | 2,0 кг |
| Канатная растяжка | 1,0 м |  |  | 2,0 кг |
| Подпорка кронштейна передняя | 2,0 м | 0,05 м | 0,05 м | 11,0 кг |
| Противовес | 0,4 м | 0,04 м | 0,03 м | 25,0 кг |
| - Грузоподъемность рабочей платформы: | 240 кг |
| - макс высота установки: | в зависимости от необходимости |
| - Сила тяги одного привода: | 4,5 кН |
| - Приводной механизм в сборе: | "2 м" |
| - Скорость подъема: | 9 м/мин |
| - передняя разгрузка выносного кронштейна | 0,6 - 2,0 м |
| - задняя разгрузка выносного кронштейна | 2,4 - 4,4 м |

2 Описание

2.1 Варианты установки

Рабочая платформа может устанавливаться с одним или двумя приводами.

Таблица 1:

| Количество приводов | Длина платформы | Крепление лебедки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 м | только на С-образном бугеле |
| 1 | 2 м | только на С-образном бугеле |
| 2 | от 3 м до 14 м с интервалом в 1 м | на С-образном бугеле или на торцевой части |

Поставляются также рабочие платформы с тремя и более приводами. Это могут быть угловые платформы, платформы округлой формы и двухэтажные платформы. Установка и эксплуатация таких платформ должны оговариваться в каждом конкретном случае с производителем.

Предлагаемое руководство по эксплуатации применимо только для платформ с одним или двумя приводами.

2.2 Описание основных узлов и агрегатов

Рабочая платформа включает следующие основные группы узлов и агрегатов

- С-образный бугель

- Лебедка

- Секции платформы

- Трос

- Выносной кронштейн

Рабочая платформа может быть разобрана на части для транспортировки.

3 Монтаж

3.1 Монтаж выносного кронштейна

3.1.1 Рекомендации по технике безопасности

Выносной кронштейн имеет большое значение для соблюдения безопасности при работе на платформе, поэтому необходимо использовать детали выносного кронштейна, на которых нет никаких повреждений. В случае необходимости производите замену деталей выносного кронштейна только оригинальными запасными частями.

Выносной кронштейн используется для крепления подъемного и предохранительного тросов, и применяется на платформах с плоскими крышами. Для эксплуатации рабочей платформы необходимо установить выносной кронштейн. На выносной кронштейн нельзя прикреплять никакие другие грузы, он используется исключительно для тросов рабочей платформы.

При выравнивании и монтаже выносного кронштейна необходимо соблюдать рекомендации по технике безопасности, приведенные в пункте 9.1.4.

Давление на кровлю может быть уменьшено, для этого выносной кронштейн устанавливают на деревянных брусках или U-образных профилях. (U-образные профили с поддерживающими скобами для крепления выносного кронштейна могут быть поставлены в качестве аксессуаров).

Если установка предполагается на покатых крышах, то выносные кронштейны должны устанавливаться на растяжках, и необходимо предупредить любую возможность скатывания с крыши.

Расстояние между выносными кронштейнами должно соответствовать расстоянию между лебедками привода.

Противовесы должны быть надежно закреплены специальными креплениями во избежание смещения.

3.1.2 Поставляемые выносные кронштейны и установка

Существует 6 конструкций выносных кронштейнов:

Выносной кронштейн DA (1) (базовый вариант)

- Выносная поперечина (10), промежуточный блок (30) и внутренний блок выносной поперечины

- Подвесной кронштейн (20) на выносном внешнем кронштейне (10) закрепляется при помощи двух вставных штифтов (60) на расстоянии L1 и блокируются пружинными штекерами.

- Блок противовеса (50) закрепляется на внутренней выносной поперечине (40), затем устанавливается внутренний вылет поперечины (L2); все детали закрепляются вставными штифтами (60) и блокируются пружинными штекерами.

Выносной кронштейн DA (2)

Установка производится в том же порядке, что и для модели выносного кронштейна DA (1)

- Дополнительно установить мачтовые опоры (130), закрепить и заблокировать вставными штифтами (60).

- Замок оттяжки закрутить таким образом, чтобы трос был полностью натянут.

- Проложите канатную растяжку поверх натяжной опоры и закрепите на опоре выносной поперечины (130) при помощи распорок. Закрепите зажимы троса (110) на держателе противовеса (50), и при помощи замков натяжения натяните трос.

Выносной кронштейн DA (3)

Установка производится в том же порядке, что и для модели выносного кронштейна DA (1)

- Дополнительно на внешней поперечине (10) закрепляется держатель кронштейна (70).

- Внешнюю часть поперечины (L1) зафиксируйте и надежно закрепите при помощи вставных штифтов (60).

Выносной кронштейн DA (4)

Установка производится в том же порядке, что и для модели выносного кронштейна DA (3)

Установка распорок натяжения производится в том же порядке, что и для модели выносного кронштейна DA (2)

Выносной кронштейн DA (5)

- Закрепите опору А (80) на держателе опоры (70), зафиксируйте вставными штифтами (60).

- Прикрепите опоры с направляющими троса (90) к противовесу (50) и зафиксируйте при помощи вставных штифтов (60).

- Закрепите внешнюю выносную поперечину (10) через опору А (80) и установите вылет поперечины равный L1; зафиксируйте при помощи вставных штифтов (60).

- Скрепите промежуточный блок (30) с внутренней поперечиной (40) и закрепите на внешней поперечине (10).

- Закрепите опору (90) с держателем противовеса (50) на внешней поперечине (40), при этом выдерживайте расстояние L2; зафиксируйте вставными штифтами (60).

Выносной кронштейн DA (6)

Установка производится в том же порядке, что и для модели выносного кронштейна DA (5)

Установка распорок натяжения производится в том же порядке, что и для модели выносного кронштейна DA (2)

3.1.3 Выравнивание выносного кронштейна

Выровняйте выносной кронштейн таким образом, чтобы расстояние кронштейна соответствовало расстоянию С-образного бугеля рабочей платформы. Не допускается установка с наклоном.

3.1.4 Рекомендации по поддержанию устойчивости выносного кронштейна

Для поддержания устойчивости выносного кронштейна необходимо соблюдать количество грузов противовеса, которые приведены в таблицах 2 или 3, а также рекомендации по грузоподъемности кровли на месте установки выносного кронштейна (см. таблицу 4). Грузоподъемность любой конструкции кровли следует проверять в каждом конкретном случае.

3.1.4.1 Допустимое количество грузов противовеса для модели AB 450

Таблица 2:

| Количество противовесов из расчета на выносную поперечину | где Fw = подъемная мощность лебедки Fg = сила тяжести противовеса |
| --- | --- |
| n = 3 x Fw / Fg x (l1/12) n = 54 x l1/12 |  |

Количество противовесов по 25 кг на выносную поперечину для лебедок грузоподъемностью 450 кг

|  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,4 |
| без | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| использования растяжек | 0,6 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
|  | 0,8 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 |
| с | 1,0 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 |
| использованием | 1,2 | 27 | 25 | 23 | 22 | 19 | 17 | 15 | 15 |
| растяжек | 1,4 | 32 | 29 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 |
|  | 1,6 | 36 | 33 | 31 | 29 | 25 | 23 | 21 | 20 |
|  | 1,8 |  | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 22 |  |
|  | 2,0 |  |  | 36 | 32 | 28 | 26 | 25 |  |

3.1.4.2 Допустимое количество грузов противовеса для модели AB 650

Таблица 3:

| Количество противовесов из расчета на выносную поперечину | где Fw = подъемная мощность лебедки Fg = сила тяжести противовеса |
| --- | --- |
| n = 3 x Fw / Fg x (l1/12) n = 78 x l1/12 |  |

Количество противовесов по 25 кг на выносную поперечину для лебедок грузоподъемностью 650 кг

| только с |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| использованием |  | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,4 |
| растяжек | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,6 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 |
|  | 0,8 | 26 | 24 | 22 | 21 | 18 | 16 | 15 | 14 |
|  | 1,0 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 |
|  | 1,2 |  | 36 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | 21 |
|  | 1,4 |  |  |  | 36 | 32 | 29 | 26 | 25 |
|  | 1,6 |  |  |  |  |  | 33 | 30 | 29 |
|  | 1,8 |  |  |  |  |  |  | 33 | 32 |
|  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |

3.1.4.3 Расчетные нагрузки для кровли

Таблица 4.

| Расчетный вариант нагрузки | A [kN] | B [kN] |
| --- | --- | --- |
| 1. нормальные рабочие нагрузки одновременно для А и В | AB 450: A = (1+l1/l2) x 5,625 | B=5,625 + 0,25n -A |
|  | AB 650: A = (1+ l1/l2) x 8,125 | B=8,125 + 0,25n -A |
| 2. Нагрузка на несущие тросы и тросы безопасности |  | B = 0,25 n |
| 3. Кратковременная нагрузка (< 1 секунды) при повреждении несущего троса | AB 450: A = (1+ l1/l2) 13,5 |  |
|  | AB 650: A = (1+ l1/l2) 19,5 |  |

Примечание: n = количество противовесов из Таблицы 2 или 3

Для упрощения расчета формулы расчета не включают собственную массу выносного кронштейна.

3.1.5 Подвешивание стального троса на поперечине

Практика показывает, что целесообразно затягивать несущие тросы на крышу при помощи вспомогательных канатов. Крюк стального троса крепится к подвесной опоре (2 отверстия диаметра 40 мм) выносной поперечины. Затем производится установка крепежных пластин троса безопасности.

Нельзя допускать скручивания несущих тросов или тросов безопасности!

3.1.6 Контроль за натяжением

При ненагруженном выносном кронштейне закручивайте натяжной замок (140) на растяжке (120) до тех пор, пока вставные предохранительные штифты невозможно будет высвободить рукой.

3.2 Сборка рабочей платформы и установка С-образного бугеля

3.2.1 Сборка частей платформы

Платформа состоит из двух боковых рам и основания. Путем установки частей платформы длиной 1 м, 2 м и 3 м можно удлинить рабочую площадь платформы до требуемых размеров. Когда платформа собрана в соответствии с требуемыми размерами, обязательно установите торцевые части (поручни).

Допускается размер не более 4 м в длину для стандартной версии платформы с двумя лебедками.

Для установки специальных платформ, предполагающих использование три и более лебедки, необходимо проконсультироваться с производителем.

Сборка частей платформы показана на рис 10 и 11.

### Инструкции по технике безопасности

Для крепления частей платформы необходимо использоваться болты, рассчитанные на параметры устойчивости класса 8.8.

Используйте только стопорные гайки. Между головкой болта и гайкой рекомендуется использовать оцинкованные шайбы.

3.2.2 Крепление нижнего С-образного бугеля к рабочей платформе

После того, как монтаж рабочей платформы по всей ее длине завершен, платформа укладывается на поперечины на основание. Обе части С-образного бугеля поднимаются наверх на основание платформы и прикручиваются при помощи болтов М 10 х 85.

- С-образный бугель должен быть установлен максимум 1 м от основания или окончания платформы.

- С-образный бугель может быть установлен только под поперечной опорной балкой.

  - Платформа укладывается на одну сторону, при этом верхняя часть С-образного бугеля (с роликами для троса) подводится поверх прямоугольной формы трубы уже установленного угла ножки бугеля и прикрепляется к нижнему отверстию.

  - Поручни платформы закрепляются зажимами верхней части С-образного бугеля.

  - Теперь необходимо повернуть платформу в нужном направлении.

3.2.3 Крепление привода к С-образному бугелю

- Лебедка марки LAHO 450 прикрепляется к консоли С-образного бугеля при помощи специального переходника.

Лебедка марки LAHO 650 прикрепляется к консоли С-образного бугеля при помощи вставных штифтов.

3.2.4 Установка центрального управления

- Пульт центрального управления устанавливается на внутренней стороне поручней платформы, пульт вешается на верхнюю балку поручней и прикручивается болтами.

3.2.5 Подсоединение питания

Производите электроподсоединение установки в соответствии с положениями свода правил VDE 0100 часть 704. Лебедки для рабочих платформ GEDA AB 450/650 рассчитаны для работы с напряжением 230 В/50 Гц, либо 400 В/50 Гц. Силовой кабель сперва подвешивается при помощи крюка-карабина на пульте центрального управления и затем подключается через разъем СЕЕ.

Внимание:

При подключении лебедок следует обратить внимание на то, чтобы левый провод шел к левой лебедке, а правый провод – к правой лебедке. Если провода спутаны, то магнитное отклонение, которые выравнивается автоматически, будет не уменьшаться, а только увеличиваться.

В качестве силового кабеля используйте только кабель соответствующих параметров.

3.2.6 Установка несущего и предохранительного тросов

Укладывайте тросы, как показано на рис 17. Дальнейшие рекомендации по укладке тросов приведены в инструкции по эксплуатации лебедки.

Внимание:

Нельзя перекручивать несущий и предохранительный тросы!

Если несущий трос необходимо смазывать время от времени, то предохранительный трос не нуждается в смазке.

Следите за тем, чтобы тросы были чистыми.

Накручивайте на барабан излишки размотанного троса.

3.2.7 Монтаж распорки

Распорки позволяют поддерживать расстояние А между поручнями (бортами) платформы и фасадом здания.

4. Общие указание об эксплуатации платформы

В целях соблюдения правил по технике безопасности управление и эксплуатация рабочей платформы АВ 450/650 может осуществляться только обученным персоналом. Персонал, осуществляющий управление и эксплуатацию платформы, должен ознакомиться с руководством по эксплуатации, а также следовать правилам по работе рабочих платформ, а именно:

"Правила по технике безопасности для транспортировки людей и оборудования – ZH 1/461".

Владелец платформы должен обеспечить персонал, работающий на платформе, необходимыми средствами коммуникации, которые необходимы для обеспечения связи на случай аварийной ситуации.

5. Осмотр платформы до начала проведения работ.

5.1. Ежедневный осмотр платформы, оборудованной С-образным бугелем.

Необходимо провести осмотр платформы и С-образного бугеля и удостовериться в правильной установке оборудования (например, проверка крепления болтов).

5.2. Осмотр приводов и предохранительных тросов

Обязательно ежедневно проверяйте состояние лебедок, предохранительных тросов и места крепления тросов. Проверяйте, нет на них повреждений, сворачиваний, не происходит ли закручивание троса на барабане лебедки, исправно ли работает тормоз.

Если в процессе осмотра обнаружены неисправности, см. указания, приведенные на стр. 2 стандарта DIN 15020.

Также используйте положения постановлений о предотвращении несчастных случаев, параграф 18.4 "Оборудование для работы с грузами на подъемных устройствах" (VBG 9а).

5.3. Осмотр противовесов

Так как допустимая полезная нагрузка зависит от длины рабочей платформы, не превышайте загрузку платформы и используйте данные таблиц по загрузке платформ различной конфигурации. В любом случае количество противовесов должно быть рассчитано на максимальный предел прочности на разрыв тросов приводов.

6 Управление рабочей платформой

Произведите подсоединение лебедок, как указано на рис 16.

Подключите силовой кабель к разъему СЕЕ центрального управления

Установите главный переключатель в положение "включено" (EIN)

Установите поворотный выключатель в положение "вверх" (AUF) или "вниз" (AB)

6.1 Ручное выравнивание

При подъеме или спуске платформы в результате неравномерной работы приводов, или в результате различных передаточных чисел редукторов может произойти перекос платформы.

Произошедший перекос необходимо устранить вручную (перекос не более 10°)

Это происходит в тех случаях, когда привод управляется поочередно.

Проверить следующие неисправности:

    - Подключен ли силовой кабель?

    - Включен ли основной выключатель?

    - Установлены ли плавкие предохранители в распределительном щите (16А)?

    - Правильно ли выбран удлинительный кабель?

    - Удлинительный кабель должен иметь сечение 3х2.5 мм2 для переменного тока и по крайней мере 5х2.5 мм2 для трехфазного тока.

    - Разблокирована ли кнопка аварийного отключения (NOT-AUS)?

    - Нажат ли выключатель перегрузки? (платформа не двигается вверх или вниз)

    - нажат ли верхний концевой выключатель? (платформа не двигается вверх или вниз)

    - Проверьте соединение на верхнем концевом выключателе.

    - При обратном заданному направлении движении платформы необходимо поменять провода фазоинвертера.

При отключении питания можно произвести спуск платформы вручную, для этого необходимо использовать рукоятку ручного тормоза мотора лебедки.

Если вес платформы слишком мал, то движение вниз может быть заблокировано. В этом случае снимите красную крышку с мотора, выньте аварийное колесо управления и прокручивая колесо управления спустите платформу.

Никогда не включайте электромотор лебедки при выдвинутом аварийном колесе управления. Быстро вращающееся колесо может стать причиной телесных повреждений.

6.2 Сработало предохранительное устройство

Предохранительное устройство срабатывает, если происходит обрыв несущего троса, либо перекос платформы превышает 11°. Помимо этого предохранительное устройство может быть активировано вручную путем нажатия кнопки.

| Происшествие | Функция | Предпринимаемые меры |
| --- | --- | --- |
| Обрыв несущего троса | Срабатывает центробежная сила предохранительного устройства | Заменить вышедший из строя несущий трос, используйте только оригинальный трос. - Размотайте оборвавшийся трос из лебедки, для этого нажмите кнопку размотки "AUF". - Намотайте новый трос при помощи кнопки "AUF". - После того, как новый трос будет плотно намотан в лебедке, поднимите платформу на 10 см и установите в исходное положение предохранительное устройство (поверните рычаг предохранительного устройства). |
| Перекос платформы более чем на 11 ° | Срабатывает предохранительное устройство опустившейся ниже допустимого лебедки | - Используя рычаг ручного тормоза выровняйте положение платформы. поднимите платформу на 10 см и установите в исходное положение предохранительное устройство (поверните рычаг предохранительного устройства). - Определите и устраните причину перекоса платформы, например, неполадка может быть в пульте центрального управления. |

- Следите за состоянием верхнего подвесного оборудования.

- Осматривайте визуально тросы на предмет наличия повреждений (см также раздел 1.2)

- В каком состоянии находятся предупредительные таблички? Можно ли прочесть, что на них написано?

- Обеспечьте проверку лебедки "LAHO 450/650" через 500 рабочих часов. Проверка должна осуществляться только специализированным персоналом.

6.3 Проверка срабатывания предохранительного устройства методом испытания.

Проверка предохранительного устройства должна осуществляться только специализированным персоналом.

Адрес отдела по обслуживанию клиентов

ГЕДА

ДЕХЭНТРАЙДЕР ГМБХ Ко КГ

Мертингер штрассе 60

Д-86663 Асбах-Бойменхайм

Телефон + 49 (0) 9 06/98 09-0

Факс + 49 (0) 9 06/98 09-50

Электронная почта: email@geda.de

Адрес в Интернете: http://www.geda.de

7 Заявление о соответствии стандартам ЕС

В соответствии с Приложением II Предписанию по машинному оборудованию 98/37/ЕС

Мы,

ГЕДА ДЕХЭНТРАЙДЕР ГМБХ Ко КГ

Мертингер штрассе 60

Д-86663 Асбах-Бойменхайм

настоящим заявляем, что ниже описанная и предлагаемая нами к применению рабочая платформа с лебедочным приводом по своим параметрам и конструкции отвечает соответствующим требованиям по безопасности и охране здоровья людей, изложенным в предписании ЕС.

Настоящее заявление теряет силу в случае внесения каких-либо изменений в конструкцию оборудования без нашего согласия.

Маркировка рабочей платформы

Платформа с лебедочным приводом GEDA-AB 450

Платформа с лебедочным приводом GEDA-AB 650

Серийный номер ..................

Соответствующие постановления ЕС

Предписанию по машинному оборудованию 98/37/ЕС,

Руководство 89/336 немецкого законодательства

Организация, выдавшая сертификат

Технический комитет "Строительство"

Тестирование и сертификация

ул. Штайнхойзерштрассе, 10

76135 Карлсруэ

Сертификационный номер в Европе:

0547

Свидетельство по прохождении испытаний: № 98134

Применимые стандарты:

ЕН 1808; ЕН 292-1 и ЕН 292-2; ЕН 60 204-1

Дата/подпись производителя:

1 августа 2001

Йохан Зейлер, директор-распорядитель

8 Комплект поставки

| Номер | Наименование |
| --- | --- |
| 56334 | GEDA-AB 450 |
|  | Рабочая люлька с приводом на тросе и С-образным бугелем |
|  | Базовый комплект состоит из: |
|  | -1 привод мощностью 450 кгс, 400 В, в комплекте с предохранительным устройством, предотвращающим падение, и предохранительным устройством обрыва троса |
|  | Предохранительное устройство перегрузки и конечный выключатель |
|  | -1 C-образный бугель |
|  | -2 бесступенчатых регулируемых распорки |
|  | -1 груз для троса |
|  | -1 пульт центрального управления для одного привода |
|  | - штепсельная розетка на 230 В |
|  | -2 комплекта торцевых поручней |
|  | Комплектация 1 х 1 сегмент или 1 х 2 сегмента |
| 56335 | GEDA-AB 450 |
|  | Рабочая платформа на приводе с тросами и боковыми поручнями |
|  | Комплект состоит из: |
|  | -2 привода мощностью 450 кгс, 400 В, в комплекте с предохранительным устройством, предотвращающим падение, и предохранительным устройством обрыва троса |
|  | Предохранительное устройство перегрузки, электронное устройство коррекции наклона и конечный выключатель |
|  | -2 комплекта торцевых поручней с устройством крепления приводов |
|  | - бесступенчатые регулируемые распорки |
|  | -2 груза для троса |
|  | -1 пульт центрального управления для двух приводов, управление вместе или по отдельности |
|  | - штепсельная розетка на 230 В |
|  | Комплектуется сегментами платформы от 2 до 14 м длиной |
| 56336 | GEDA-AB 650 |
|  | Рабочая платформа на приводе с тросами и боковыми поручнями |
|  | Комплект состоит из тех же наименований, что и артикул № 56335, при этом мощность лебедки до 650 кгс |
| 56337 | GEDA-AB 450 |
|  | Рабочая платформа с подвесным оборудованием в виде С-образного бугеля |
|  | Комплект состоит из тех же наименований, что и артикул № 56335, но вместо 2 торцевых поручней с устройством крепления приводов |
|  | -2 С-образных бугеля с механическим устройством отключения при перекосе |
|  | -2 комплекта торцевых поручней |
|  | Комплектуется сегментами платформы от 2 до 14 м длиной |
| 56338 | GEDA-AB 450 |
|  | Рабочая платформа с подвесным оборудованием в виде С-образного бугеля |
|  | Комплект состоит из тех же наименований, что и артикул № 56337, но мощность приводов составляет 650 кгс |
|  | Сегменты платформы (из алюминия) |
| 56224 | Сегмент платформы 1 м |
| 56225 | Сегмент платформы 2 м |
| 56226 | Сегмент платформы 3 м |
| 56227 | Угловой сегмент платформы 90° |
|  | Выносной кронштейн |
| 56251 | Выносной кронштейн DA 1 (только для модели GEDA-AB 450) |
| 56256 | Выносной кронштейн DA 6 (только для моделей платформ GEDA с тросовыми приводами) |
| 61071 | Комплект крепления к стене – для стен, толщиной 200-500 мм |
|  | Другие крепления для установки на верхней кромке стены |
|  | Аксессуары для базового комплекта |
| 86365 | Несущий трос (2 штуки) диам. 8,2 мм, длина = 35 м |
| 86366 | Несущий трос (2 штуки) диам. 8,2 мм, длина = 55 м |
| 86367 | Несущий трос (2 штуки) диам. 8,2 мм, длина = 75 м |

| Номер | Наименование |
| --- | --- |
|  | 1 комплект тросов на каждый привод |
| 56131 | Электрокабель с устройством размотки и выравнивания натяжения, диам. 1,5 мм, длина = 35 м, 400 В |
| 56132 | Электрокабель с устройством размотки и выравнивания натяжения, диам. 1,5 мм, длина = 55 м, 400 В |
| 56133 | Электрокабель с устройством размотки и выравнивания натяжения, диам 2,5 мм, длина = 75 м, 400 В |
| 56135 | Электрокабель с устройством размотки и выравнивания натяжения, диам 2,5 мм, длина = 35 м, для модели GEDA-AB 450, 230 В |
| 56136 | Электрокабель с устройством размотки и выравнивания натяжения, диам 2,5 мм, длина = 55 м, для модели GEDA-AB 450, 230 В |
| 56021 | Противовес 25 кг |
|  | Расчет количества противовесов на каждую выносную поперечину: |
|  | GEDA-AB 450: кол-во = 54 x L1:L2 |
|  | Например: 54 x 0,8 / 4,4 = 10 противовесов |
|  | GEDA-AB 650: кол-во = 78 x L1:L2 |
|  | Например: 78 x 0,8 / 4,4 = 15 противовесов |
|  | Аксессуары |
| 56030 | Барабан для намотки троса, для 2 тросов |

10 Приложение с инструкциями о проведении проверки оборудования

Владелец оборудования обязательно должен провести проверку рабочей платформы опытными специалистами. Перед первой установкой рабочей платформы, каждый раз после внесения каких-либо изменений и не реже чем один раз  в год необходимо проводить проверку рабочей платформы. Для выполнения этой работы должны быть привлечены компетентные лица, которые по результатам проверки должны заполнить специальные формы о проведенной проверке оборудования. На корпусе лебедки есть специальная пломба, на которой должна быть проставлена дата последней проверки. Ежегодная проверка состояния платформы не должна ограничиваться обязательством ежедневного контроля за креплением тросов, включая выносной кронштейн. Помимо этого проведение ежегодной проверки не отменяет необходимое техническое обслуживание рабочей платформы.

Проверку должны проводить компетентные лица, которые располагают профессиональным опытом, общими знаниям в области подъемных механизмов и лебедок, и осведомлены о всех предписаниях по технике безопасности, инструктированы на случай непредвиденных ситуаций, и знают общие постановления по работе техникой (например нормы ДИН, положения немецкого строительного законодательства), и которые могут дать оценку рабочего состояния подъемных механизмов и лебедок. Такие функции могут выполнить инженеры-наладчики фирмы-поставщика рабочих платформ, персонал фирм по гарантийному обслуживанию, а также персонал предприятия, располагающий необходимыми знаниями и опытом.

Масштаб проводимых работ

Проверка оборудования заключается в визуальном осмотре и испытании работы оборудования: проверяющий должен произвести испытание работы всех компонентов рабочей платформы, включая аксессуары. Визуально проверяется состояние оборудования – повреждения, износ, коррозия металлических деталей, и все данные осмотра заносятся в ведомость. Срабатывание предохранительных устройств должно быть проверено в процессе работы. Все бирки и предупреждающие таблички должны быть установлены на предписанных местах, а текст таких предупреждающих табличек должен быть отчетливо виден.

Выносной кронштейн

Используя руководство по монтажу и эксплуатации, проверьте наличие всех компонентов выносного кронштейна. Детали, на которых были обнаружены повреждения, трещины, изгибы или деформация должны быть заменены, или необходимо провести соответствующие консультации с производителем об их возможном дальнейшем использовании.

Тросы

Тросы рабочей платформы, включая места крепления (крючья), должны быть проверены по всей длине. В процессе проверки следует руководствоваться положениями стандарта DIN 15020 в части о рабочих тросах. Изношенные тросы необходимо заменить, рекомендуется использовать только оригинальные тросы для замены.

Приводы/предохранительные устройства

Приводы рабочей платформы должны пройти функциональную проверку при использовании оригинальных приборов управления.

Проведите проверку, включая следующие шаги:

- Прогон платформы с полной массой;

- Остановка с полной массой;

- Выключение предохранительным устройством перегрузки, при нагрузке в 1.3 от допустимого;

- Проверка предохранительного устройства падения платформы – полного веса и минимально допустимого веса платформы; пролет платформы не должен превышать 13 см;

- Отключение предохранительного устройства вручную.

Если в процессе проверки приводов были обнаружены неисправности, обратитесь к поставщику платформы. Перед дальнейшим использованием платформы необходимо устранить все обнаруженные недостатки.

На платформе должна находиться табличка с данными о противовесах, текст таблички должен быть хорошо читаем.

Каркас платформы/С-образный бугель/фронтальное ограждение

Все элементы крепления платформы должны быть на предписанных местах. Все болты должны отвечать минимальным требованиям класса устойчивости 8.8.

Недопустимо эксплуатировать платформу, С-образный бугель или фронтальное ограждение платформы, если на них обнаружены повреждения, трещины или деформация. Детали, на которых были обнаружены повреждения, должны быть заменены, или необходимо провести соответствующие консультации с производителем об их возможном дальнейшем использовании

11. Приложение – План электросхемы центрального управления

# Text boxes

лебедка

тросы

рол.голов

верхн часть бугел

угловой зажим

штифт

груз троса

концевой выключат

сегмент платформы

крепление бугеля

растяжка

опора А

противовес

25 кг

опора с креплением для троса

распорка

опора

держатель противовеса

основание опоры

выносн. труба

подвесная

опора

канатная растяжка

противовес

n x 25 кг

канатная растяжка

противовес

противовес

n x 25 кг

несущий

трос

предохранительный трос

крепежные пластины

нижняя балка

макс 1 м

лебедка LAHO 450

переходное устройство

С-образный бугель

лебедка LAHO 650

вставной штифт

С-образный бугель

внутренняя часть платформы

поручни

левая лебедка (привод)

правая лебедка (привод)

левый питающий провод

правый  питающий провод

штекер подключения к

сети

направляющий

палец

направляющая

пластина

вверх/вниз

аварийная остановка

аварийное колесо управления

к левой лебедке

к правой лебедке

силовой кабель

220 В

аварийное колесо управления

главный выключатель

лебедка

правая/

левая

штекер СЕЕ 5 х 16

левая лебедка

правая лебедка

шестигранный винт М 12х80

соединительная вставка

торцевая секция

поручни

основание платформы

рис 10